## Slide 1: FREERTOS

## Slide 2: Sistemas en tiempo real
FreeRTOS es un kernel en tiempo real que puede ser utilizado en aplicaciones embebidas que satisfagan requerimientos hard real-time.
Soft Real-Time:
Establecen un plazo de tiempo, pero el desfasarse de ese plazo no afecta el sistema.
Hard Real-Time:
Establecen un plazo de tiempo, pero no seguirlo puede provocar que el sistema se vuelva inútil.

## Slide 3: Características:
Cola de datos
Semáforos binarios
Conteo de semáforos
Mutex
Mutex recursivos
Software timers
Grupo de eventos
Función idle

## Slide 4: Capítulo 1:
FreeRTOS puede ser construido en más de 20
compiladores diferentes y correr en mas de 30
procesadores diferentes.
Puede pensarse como un conjunto de librerías que
la programación bare metal.
Librerías comunes:
queue.c : permite el uso de cola de datos y semáforos
timers.c: permite el uso de software timers.
event_groups.c: uso de funcionalidad de grupo de eventos.

## Slide 5
Header files:
FreeRTOS.h
task.h
queue.h
semphr.h
timers.h
evet_groups.h
Data type:
FreeRTOS contiene dos datos específicos del puerto: TickType_t y BaseType_t
TickType_t:
Es el tipo de dato utilizado para mantener el valor del conteo de ticks y tiempos específicos. La variable es de 16 bits o 32 bits según su configuración. Ver página 21.
BaseType_t:
Esta variable es del tipo de 8, 16 o 32 bits dependiendo el tipo de arquitectura del microcontrolador.
Prefijos utilizados:
Variables: ‘c’ char, ‘s’ int16_t, ‘l’ int32_t, ‘x’ BaseType_t, unsigned ‘u’